ТзОВ «Терком»

Дерев’яні будинки з профільного  бруса.

Стандартна комплектація –«коробка».

Ціна 1 м2 площі будинку 4500 грн.

- Стіни- брус стіновий (вологістю 20-30%)  180*170мм

- Балки перекриття  – січення 180*170мм

(висота 1 поверху до балок -2,8 м, висота мансарди-1,6 м)

- Лаги 1 поверху –  50*150мм та чорнова підлога 1п. (30мм)

- Стропильна система -крокви -січення 180*170мм

- Міжвінцевий утеплювач

- Вагонка на обрешітку (сосна зрощена)

- Лати (50*50), контр лати (25*50) стругані

- Покрівля матеріалом замовника (метало черепиця, бітумна черепиця)

Стандартна комплектація «під ключ».

Ціна 1м2 площі будинку 9000 грн.

9)    Стіни- брус стіновий  - (вологістю 20-30%)- січення 180*170мм

10) Балки перекриття  –  180*170мм

(висота 1 поверху до балок -2,8 м, висота мансарди-1,6 м)

11) Лаги 1 поверху –  50*150мм та чорнова підлога 1п. (30мм)

- Стропильна система -крокви - 80*180мм

- Міжвінцевий утеплювач

- Вагонка на обрешітку (сосна зрощена)

- Лати (50*50), контр лати (25*50) стругані

- Металочерепиця. Робота з покрівлі.

- Утеплювачі (мінвата 150мм), плівки (гідробар’єр,паробар’єр).

Утеплення між балками перекриття та кроквами.

- Вагонка соснова зрощена.

Забивання на міждахове перекриття та між 1 та 2 пов.

- Дошка підлоги зрощена соснова.

Забивання дошки підлоги на 1 та 2 пов., та установка утеплювачів та

плівок.

- Двері вхідні та міжкімнатні з масиву, без сучка (сосна), з коробкою на товщину

стіни,  фурнітурою, та лиштвою з двох сторін.

- Вікна дерев’яні з трохшарового бруса (78* 82) із

двокамерним  енергозберігаючим склопакетом (4*12*4*12*4),

фурнітурою MACO (Австрія), подвійним ущільнювачем та відливами.

Покраска фарбами фірми Adler (Австрія), гарантія на лак 10 років.

Вікна комплектуються фальшкоробкою на товщину стіни, підвіконником

та лиштвою на 2 сторони.

- Сходи соснові звичайні з  першого поверху на другий.

- Шліфування та лакування зовнішнє та внутрішнє 2 рази.

Лаки фірми Adler (Австрія).

- Циклювання та лакування підлоги . Лак Adler (Австрія)

- Штапіки, плінтуса, закінчення, тощо.)

- Терасна дошка модрина (ліственница)

- Аксесуари на дах (ринви, капальники, сніготримачі, коньки, і т.д.).

Окремо обговорюється при комплектації «під ключ»:

- Сходи цінних порід (дуб, ясень, модрина), або складної конфігурації.

- Підлога модрина (ліственница).

- Індивідуальні ескізи дверей та вікон (арочні, зі шпросами, тамбурні та ін.).

- Покрівля складними матеріалами ( черепиця керамічна, гонт, очерет).

- Сауна.

- Герметики та герметизування швів.

( 068) 105- 38 -72         Rolik76@bk.ru                      www.   Tercom.org.ua

Керівник проекту: Саловський В. Є.

Директор:               Грицак В.Д.